Załącznik nr 2 do SIWZ

Szczegółowe zestawienie ilościowe przedmiotu zamówienia:

............................, data...............................................

(pieczęć firmy)

Nazwa  wykonawcy......................................................

Siedziba wykonawcy......................................................

| Przedmiot zamówienia | Ilość/ jednostka miary | Cena jednostkowa- netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompletna przepompownia ścieków PSIII/0 typ B1500/80 z pompami o wolnym przelocie Ø80 3,0kW/S-2 | 1,0 szt |  |  |
| 2. | Kompletna przepompownia ścieków PSIII/1 typ B1200/80 z pompami o wolnym przelocie Ø80 2,2kW/S-2 | 1,0 szt |  |  |
| 3. | Kompletna przepompownia ścieków PSIII/2 typ B1200/80 z pompami o wolnym przelocie Ø80 2,2kW/S-2 | 1,0 szt |  |  |
| 4. | Kompletna przepompownia ścieków PSIII/3 typ B1500/80 z pompami o wolnym przelocie Ø80 4,0kW/S-2 | 1,0 szt |  |  |
| 5. | Kompletna przepompownia ścieków PSIII/4 typ B1200/80 z pompami o wolnym przelocie Ø80 4,0kW/S-2 | 1,0 szt |  |  |
| 6. | Kompletna przepompownia ścieków PSIII/5 typ B1500/80 z pompami o wolnym przelocie Ø80 4,0kW/S-2 | 1,0 szt |  |  |
| 7. | Kompletna przepompownia ścieków PSIII/6 typ B1500/80 z pompami o wolnym przelocie Ø80 4,0kW/S-2 | 1,0 szt |  |  |
| 8. | Kompletna przepompownia ścieków PSIII/7 typ B1200/80 z pompami o wolnym przelocie Ø80 9,2kW/S-2 | 1,0 szt |  |  |
| 9. | Kompletna przepompownia ścieków PSIII/8 typ B1200/80 z pompami o wolnym przelocie Ø80 3,0kW/S-2 | 1,0 szt |  |  |
| 10. | Kompletna przepompownia ścieków PSIII/9 typ B1200/80 z pompami o wolnym przelocie Ø80 2,2kW/S-2 | 1,0 szt |  |  |
| Razem: |  |

Zakres zamówienia:

- zbiornik przepompowni z polimerobetonu, nieprzejazdowy z włazem ze stali kwasoodpornej,          z elementami montażowymi, krućcami wylotowymi i wlotowymi, kominkami wentylacyjnymi, przepustem kablowym i drabiną wewnętrzną .

- Pompy zatapialne z przewodami zasilającymi i sterującymi o długości 10mb oraz łańcuchem wyciągowym i elementem mocującym kwasoodpornym.

- Sonda hydrostatyczna + komplet pływaków.

- Całość wyposażenia przepompowni wykonana z elementów kwasoodpornych i żeliwnych.

- Skrzynka sterownicza w obudowie z tworzywa do zabudowy zewn., wyposażona w funkcję powiadamiania GPRS bez oprogramowania.

- Dostawa na miejsce budowy: Bolesławiec

- Uruchomienie przepompowni przez Dostawcę.

| Lp | Oznaczenie przepompowni | Typ przepompowni | Pompy | Ilość pomp | Zbiornik | wydajn. pompy l/s | wysokość podn. mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | wys mm | średn mm |  |  |
| 1 | PSIII/0 | B1500/80-II | VORTEX lub kanałowym 3,0kW/S-2 | 2 | 5480 | 1500 | 6,50 | 18,80 |
| 2 | PSIII/1 | B1200/80-II | VORTEX lub kanałowym 2,2kW/S-2 | 2 | 3880 | 1200 | 4,00 | 9,70 |
| 3 | PSIII/2 | B1200/80-II | VORTEX lub kanałowym 2,2kW/S-2 | 2 | 3230 | 1200 | 4,00 | 11,00 |
| 4 | PSIII/3 | B1500/80-II | VORTEX lub kanałowym 4,0kW/S-2 | 2 | 3780 | 1500 | 4,60 | 28,40 |
| 5 | PSIII/4 | B1200/80-II | VORTEX lub kanałowym 4,0kW/S-2 | 2 | 3180 | 1200 | 4,00 | 5,60 |
| 6 | PSIII/5 | B1500/80-II | VORTEX lub kanałowym 4,0kW/S-2 | 2 | 3380 | 1500 | 4,00 | 17,70 |
| 7 | PSIII/6 | B1500/80-II | VORTEX lub kanałowym 4,0kW/S-2 | 2 | 4480 | 1500 | 4,00 | 29,60 |
| 8 | PSIII/7 | B1200/80-II | VORTEX lub kanałowym 9,2kW/S-2 | 2 | 3650 | 1200 | 4,00 | 52,00 |
| 9 | PSIII/8 | B1200/80-II | VORTEX lub kanałowym 3,0kW/S-2 | 2 | 4480 | 1200 | 4,00 | 22,00 |
| 10 | PSIII/9 | B1200/80-II | VORTEX lub kanałowym 2,2kW/S-2 | 2 | 3700 | 1200 | 4,00 | 16,60 |

Uwaga:  Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o parametrach równoważnych do powyższych.