Wieruszów, 08.09.2009r

ZRB/1/08/09

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa  materiałów instalacyjnych rurociągu kanalizacyjnego, niezbędnych do wykonania kolektora sanitarnego w m. Wyszanów, gm. Wieruszów” zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr ogłoszenia 299228-2009 udzielam następujących wyjaśnień do Załącznika nr 1 przed modyfikacją:

Poz.1,2,3

Czy rury kanalizacyjne mają być w typie N czy S o długości 6,0m czy 3,0m

Odpowiedź:

Rury kanalizacyjne mają być lite, w typie S. ,o długości L= 3,0m

Poz.5

Rura PE 100 SDR 11 o średn. 90 posiada ściankę 8,2mm Czy taką przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć rurę PE 100 SDR 11 o średn. 110 x 6,6mm

Poz. 8

Czy kinety mogą być wykonane z PCV lub PP.

Czy w tej pozycji chodzi o kinetę zbiorczą z przelotem o średn. 250 i dolotami bocznymi o średn. 200

Odpowiedź:

Kinety muszą być wykonane PVC.

Chodzi o kinetę zbiorczą z przelotem o średn. 250 i dolotami bocznymi o średn. 200

Poz. 9

Czy kinety mogą być wykonane z PCV lub PP.

Czy chodzi o kinetę zbiorczą 400/200/200/200, ponieważ kinety 400/225 nie są produkowane.

Odpowiedź:

Kinety muszą być wykonane PVC.

Chodzi o kinetę zbiorczą z przelotem o średn. 200 i dolotami bocznymi o średn. 200 oraz do przelotów należy doliczyć 2 szt złączki redukcyjne z  Ø 225 x 200.

Poz. 10

Czy kinety mogą być wykonane z PCV lub PP.

Czy w tej pozycji chodzi o kinetę zbiorczą  o średn. 200 i dolotami bocznymi o średn. 160..

Odpowiedź:

Kinety muszą być wykonane PVC.

Chodzi o kinetę zbiorczą z przelotem o średn. 200 i dolotami bocznymi o średn. 160

Poz. 11.

Proszę podać kąt kolana.

Odpowiedź

Kąt kolana wynosi 45 stopni.

Poz. 15

W treści jest napisane „Rura teleskopowa z pokrywą żeliwną 1,5T” Proszę o podanie informacji ile dokładnie ma być teleskopów o średnicy 315 a ile o średnicy 400.

Odpowiedź

Wszystkie teleskopy mają być o średnicy 315.

Poz. 16

W treści jest napisane „Rura teleskopowa z pokrywą żeliwną 40T” Proszę o podanie informacji ile dokładnie ma być teleskopów o średnicy 315 a ile o średnicy 400.

Odpowiedź

Wszystkie teleskopy mają być o średnicy 315.

Poz. 19,20,21

Czy rury stalowe mogą być używane, czy muszą być nowe.

Odpowiedź

Muszą być nowe , nieużywane.

Poz. 22

Właz betonowy ma być wentylowany czy nie wentylowany.

Odpowiedź

Ma być właz żeliwny z wypełnieniem betonowym, niewentylowany.

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert zostaje przesunięty. Oferty należy składać do dnia 25 września 2009r do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 września 2009r o godzinie 11:15. W związku z powyższym ulega zmianie treść niżej wymienionych punktów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- pkt XI.2. Termin składania  ofert.

upływa dnia 25 09.2009r o godzinie 11:00.

- pkt XI.3. Termin otwarcia  ofert.

dnia 25 09.2009r o godzinie 11:15 w siedzibie Zamawiającego – sala posiedzeń PK.

W załączeniu poprawiony Załącznik nr 1 na zadanie nr 1.

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego

#### Grzegorz Zając

Załącznik nr 1

Szczegółowe zestawienie ilościowe przedmiotu zamówienia:

............................, data............................................

(pieczęć firmy)

Nazwa  wykonawcy......................................................

Siedziba wykonawcy......................................................

Zadanie nr 1

| Przedmiot zamówienia | Ilość/ jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe lite z uszczelką, klasy S o śr. zew. 250x7,3 mm, L=3,00m | 3840,00 m |  |  |
| 2. | Rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe lite z uszczelką ,klasy S o śr. zew. 200x5,9mm, L=3,00m | 1960,00 m |  |  |
| 3 | Rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe lite z uszczelką klasy S o śr. zew. 160x4,7 mm, L=3,00m | 750,00 m |  |  |
| 4 | Rury z polietylenu PE-100 SDR 11 o śr. zew. 90x8,2 mm | 300,00 m |  |  |
| 5. | Rury z polietylenu PE-100 SDR 17 o śr. zew. 90x5,4mm | 800,00 m |  |  |
| 6. | Rury z polietylenu PE-100 SDR 11 o śr. zew.110 x 6,6mm | 300,00 m |  |  |
| 7. | Rury z PEHD-100 SDR 17 o śr. zew. 225x 13,4mm | 780,00 m |  |  |
| 8. | Rury z PEHD-100 SDR 17 o śr. zew. 200x 11,9mm | 120,00 m |  |  |
| 9. | Kineta studzienki z PE 400/250-200 zbiorcza + złączki redukc. z 225 x 200, do każdej kinety - 2 złączki | 14,0 szt. |  |  |
| 10 | Kineta studzienki z PE 315/160 przelotowa | 160,00 szt. |  |  |
| 11 | Kineta studzienki z PE 400/220-200 zbiorcza | 15,0 szt. |  |  |
| 12. | Kineta studzienki z PE 400/200-160 zbiorcza | 40,0 szt. |  |  |
| 13 | Kolana kanal. PVC o śr. zew. 160 mm, kąt 45o | 400,0 szt. |  |  |
| 14 | Trójnik kanal. PVC o śr. 250x160mm, kąt 45o | 15,0 szt. |  |  |
| 15 | Trójnik kanal. PVC o śr. 200x160mm, kąt 45o | 10,0 szt. |  |  |
| 16 | Korek kanal. PVC o śr. 160 mm | 300,0 szt. |  |  |
| 17 | Rura teleskopowa z pokrywą żeliwną 1,5T o średn. 315 | 200,0 szt. |  |  |
| 18 | Rura teleskopowa z pokrywą żeliwną 40T o średn. 315 | 117,0 szt. |  |  |
| 19 | Rura trzonowa karbowana wznosząca o śr. 315 mm x L=6000 | 30,0 szt |  |  |
| 20 | Rura trzonowa gładka bez kielicha o śr. 400 mm x L=6000 | 50,0 szt |  |  |
| 21 | Rury stalowe przewodowe gładkie- nowe o średnicy 408,0mm x 9mm. | 144,0 m |  |  |
| 22 | Rury stalowe przewodowe gładkie- nowe o średnicy 219,0mm x 6mm. | 150,0 m |  |  |
| 23 | Rury stalowe przewodowe gładkie- nowe o średnicy 159,0mm x 5mm. | 18,0 m |  |  |
| 24 | Właz żeliwny z wypełnieniem z betonu o średn. 600, 40T, nie wentylowany | 38,0 szt |  |  |